## Slide 1: Tello Edu 积木说明

## Slide 2: 编程区接口说明
回到主页
Tello EDU 介绍
积木区
存档
读档
虚拟飞行
影像管理
命令窗
联机状态
执行程序
电量
开启镜头画面
观察飞行数据

## Slide 3: 删除积木示意图
积木回收区
定期自动存档
将不要的积木拖到
积木回收区

## Slide 4: 基本飞行积木
起飞/降落
  命令无人机起飞/降落
上升/下降/前进/后退/左测飞/右侧飞
  命令无人机移动
  移动范围为 20~500cm
左偏航/右偏行
  命令无人机转动面向
  转动范围为 1~360度
速度
  调整无人机飞行速度
  放上此积木，后续的「基本」飞行积木的速度皆照此速度飞行
前翻/后翻/左翻/右翻
  无人机进行翻滚动作
  注意：电量低于50%，则无人机无法翻滚。

## Slide 5: 进阶飞行积木
立体直线飞行
  在空间中直线飞行。以目前位置为原点，向空间(X,Y,Z)坐标移动
  坐标值的正负与方向： X值正右负左 Y值正前负后 Z值上正下负。
  坐标设定范围最小 20cm，最大500cm
立体曲线飞行
  在空间中曲线飞行。以目前位置为原点，画一个曲线，经过中继点P1，到达终点P2
  坐标设定范围最小 20cm，最大500cm
  建议设定： P1 XYZ任取两个，最小绝对值 > 50cm P2 至少有一值 > (P1有值坐标绝对值 + 绝对值50cm) 例： P1 (50, 50, 0) P2 (100, 0, 0)

## Slide 6: 挑战卡飞行积木
限定Tello Edu、Tello Talent及后续版本的教育版无人机专用积木
立体直线飞行
  同进阶积木，但会先判定是否看到指定挑战卡，否则不会飞行。
立体曲线飞行
  同进阶积木，但会先判定是否看到指定挑战卡，否则不会飞行。
跳跃
  在两个挑战卡之间移动，从第一张挑战卡飞至第二张挑战卡，然后转至指定面向。
  XY为第二张挑战卡相对于第一张挑战卡的摆放坐标。值可正可负，绝对值域范围：20~500cm
  Z为第一张到第二张的高度变量，必大于零，范围50~500cm
  角度为无人机到第二张挑战卡后的转面向，范围-180~180度

## Slide 7: 逻辑积木 等待与重复
等待N秒
  程序暂停执行N秒
一直重复
  持续重复里面的积木，直到「退出」条件成立，或是用户停止执行程序为止。
重复N次
  持续重复里面的积木N次，直到执行次数达到为止。

## Slide 8: 逻辑积木 如果、如果~否则
如果
  设定一个条件，若符合条件则执行里面的积木
积木集合
  为某一群积木命名，方便整理过长的积木程序
退出
  从如果或是重复的积木群中跳出，直接执行后方积木。
如果~否则
  设定一个条件，若符合条件则执行里面的积木，否则就执行另一群积木。

## Slide 9: 逻辑积木 函式 (Function)
函式 (Function)
  可将积木集合收整，且拉出一个积木代表该积木集合，放置在任何地方。当程序执行到该积木，则会先跳到此积木集合执行完后，再回到主程序继续执行。
  函式可设定类似「自变量」的变量，函式可将此变量代到里面积木进行变量对应的积木运算，以达成在不同的状况下，对函式不同的应用。该变量还可以拉出来，做为外部逻辑积木的变量运算。
  函式要删除前，必须将所有相关变量给移除，函数才能被删除。

## Slide 10: 变量积木
新建变量
  设定变量名称，便可在下方得到变量积木，放置于程序的数值格中。
改变[变量]为[变量/运算积木]
  将变量改为某个数值或运算后的数值
设置[变量]为[数字/变量/运算积木]
  将变量设置为某个数值/变量/运算后的数值。通常做为变量初始的默认数值设定

## Slide 11: 运算与逻辑积木 数值格用内嵌积木
+-*/%
  +：加法运算
  -：减法运算
  *：乘法运算
  /：除法运算
  %：余数运算
四舍五入
  将该数进行整数化，小数点后一位，小于等于4，舍弃小数，大于等于五，尾数+1，舍弃小数。
随机取样
  从某个数段中随机取一整数
取最大值
  从两值中比较并留下大的值
取最小值
  从两值中比较并留下小的值
取决对值
  去除正负号，只留后方数值

## Slide 12: 运算与逻辑积木 判断式用内嵌积木
<：若左式小于右式时
=：若左式等于右式时
>：若左式大于右式时
且：左式成立且右式也成立时
或：左式成立或是右式成立时
非：不等于该式

## Slide 13: 感应积木 判断式用内嵌积木
姿态角
  取当下无人机的姿态角数值，度数
XYZ轴加速度
  取当下无人机的XYZ轴加速度
主板温度
  侦测当下主板温度，摄氏度
TOF高度
  侦测无人机下方离地板的高度，cm
相对高度
  相对起飞点的高度，cm
气压计高度
  无人机的海拔高度，m

## Slide 14: 多机编队

## Slide 15: 主页说明
页面左方是功能积木，上方为功能列，按钮依序为：设置、摆设、读檔、存档、紧急降落、执行。右下方面积最大的区块则是多机指令编辑区，每一行代表一个无人机的指令列。
功能列的说明依序为：
设置：在进行多机编队实作时，进行AP的设置与多个无人机连接的功能接口。
摆设：供用户在对该编辑文件的设定时，无人机与mission pad的配置批注。此功能仅供驻解，不会也不能影响实际多机的飞行。
读檔：读取既有的多机编队积木编辑檔
存档：存入既有的多机编队积木编辑檔
紧急降落：紧急让所有无人机降落。注意：此功能仅限于移动装置还有与无人机存在联机时才有作用。
执行：执行无人机编队的积木编辑檔

## Slide 16: 编辑积木
对着左侧功能积木点击不放，拖到编辑区中想放置的位置，放开，则该积木便会放置在该处。点击下方的「+」可以增加新的无人机。
每个无人机指令列最多放置30个动作指令。

## Slide 17: 无人机与AP设定
当编辑完积木后，即可开始设定无人机与AP。一共有三个步骤：
飞机登录：将无人机登录连接到AP无线基地台上。
搜寻可用飞机：搜寻该基地台中所有登录的无人机并联机，然后识别每个无人机，并摆放到对应的位置上。
动作指派：将刚刚编辑的积木动作，一个个指派到对应的无人机上。

## Slide 18: 无人机登录于AP上
步骤1：在飞机登录的页面中，输入要连接AP的Wi-Fi名称(SSID)及其连接的密码。

## Slide 19: 无人机登录于AP上
步骤2：点击左上角的「齿轮」样貌的图样，打开装置的Wi-Fi设定，找到要联机的TelloEdu无人机，联机后再回到APP。
无人机联机完成，可以看到左上角无人机联机的符号亮起。

## Slide 20: 无人机登录于AP上
步骤3：点击页面下方的「飞机登录」按钮，该无人机便会切换成「AP模式」，依所输入的AP SSID与密码，向该AP进行登录动作。
与AP联机完成后，无人机便会断开与装置的联机，3秒后进行重新启动，以进入「AP模式」。
步骤4：依步骤1到步骤3，将所有无人机都登录完成。

## Slide 21: 搜寻可用飞机
步骤1：为了能从AP控制多机，首先让装置连上有挂登录多个无人机的AP。切到「搜寻可用飞机」页面，点击下方「搜寻可用飞机」，即会跳出确认页面。

## Slide 22: 搜寻可用飞机
步骤2：输入要搜寻的无人机数量，确认连接到正确的AP后，点击「继续」开始进行无人机搜寻。
步骤2：

## Slide 23: 搜寻可用飞机
步骤3：搜寻到之后，可以开始辨识联机的飞机，点击飞机图样，该飞机便会起降一次。若是有意外，可以点击紧急停止，试着让飞机降落。

## Slide 24: 动作指派
步骤1：点击未指派的无人机，开启指令列的列表。

## Slide 25: 动作指派
步骤2：点击要指派的指令列给对应的无人机
指定完成后，回到主页，则会清楚看到指令列上有对应的无人机名称。

## Slide 26: 执行积木
多机编队的执行，是依一个个的「时间窗」往下执行，因每个指令运行时间不一，所有无人机会等待时间最长的指令执行完后，才再往下一个指令执行。

## Slide 27: 多机摆设
多机摆设是为每一个多机编队档案附加一个飞机初始位置图。用户可以为该档案摆设一个飞机初始位置。多机摆设只是标示该档案的飞机初始位置，对于多机编队表演及联机没有直接的关系。
点击「摆设」按钮即可进入。
用户可以使用此页面摆设无人机与mission pad的位置，同时可将摆设的档案存盘，该摆设的档案依附在该多机编队积木檔上。

## Slide 28: TT拓展配件相关的指令

## Slide 29: 进入/退出起桨模式
进入起桨模式
  无人机会在原地旋转四个桨叶，不会起飞。
  可降低待机时过热问题
退出起桨模式
  停止原地旋转桨叶的动作

## Slide 30: 拍照与录像
拍照
  APP会将无人机当前的串流影像中撷取出单张照片，存入移动装置的内存中。
  Android照片位置：\DCIM\TELLO EDU\Picture
开始录像
  APP会开始录无人机的串流影像，并同步存入移动装置的内存中。
  Android影片位置：\DCIM\TELLO EDU\Video
停止录像
  APP会停止录无人机的串流影像

## Slide 31: TT拓展配件 顶上LED灯控制
LED灯颜色
  让LED灯亮指定的颜色，直到下一个更换颜色的命令为止。
  可输入RGB数值指定特别的颜色
LED呼吸灯
  让LED灯持续缓慢亮灭
  可以指定颜色
  可以指定呼吸速度，范围 0.1~2.5Hz
LED闪烁
  可以指定两种颜色，然后交替亮灭
  可以指定闪烁速度，范围 0.1~10Hz

## Slide 32: 挑战卡相关变量回传
挑战卡编号
  命令无人机回传下方的挑战卡编号给APP
  可以供APP判别目前无人机在哪种挑战卡上方
挑战卡X、Y、Z
  命令无人机回传自己相对于挑战卡的位置。
  挑战卡为原点，X值正右负左，Y值正前负后，Z值为正。
挑战卡转角
  命令无人机回传相对于挑战卡自己的面向。
  以挑战卡上面的箭头为零度，无人机面向与该箭头的夹角为其回传的角度数值。

## Slide 33: TT拓展配件 点阵LED灯的控制 静态图案控制
显示图案
  更改TT拓展配件上点阵LED灯的显示图案
  该图案可透过点击积木中的位图案，开启绘图接口来编辑。
设定起始图案
  设定TT拓展配件开机时，点阵LED灯的图案
  用户可以藉此标志每台飞机，只要一开机TT拓展配件，就知道这飞机是哪架。
清除起始图案
  将设定的起始图案清除，起始图案会回到默认的TT商标图。
设定亮度
  设定点阵LED的亮度，值为0~255。

## Slide 34: 静态图案的绘图界面介绍
重置画面
全部涂满
新增画面
目前画面
选择之前的画面
确认画面并离开
绘图区
手指拖曳即可
更换画笔颜色

## Slide 35: TT拓展配件 点阵LED灯的控制 动态图案控制
显示图案 (动态)
  更改TT拓展配件上点阵LED灯的显示图案，图案可以如走马灯动态循环移动
  可以调整动态移动的方向(上/下/左/右)
  移动的速度范围为 0.1~2.5Hz
  该图案可透过点击积木中的点阵图案，开启绘图接口来编辑。

## Slide 36: 动态图案的绘图界面介绍
重置画面
全部涂满
新增画面
目前画面
选择之前的画面
确认画面并离开
图案的移动方向
更换画笔颜色
调整动态速度
0.1~2.5Hz
绘图区
手指拖曳即可

## Slide 37: TT拓展配件 点阵LED灯的控制 单一文字显示
显示文字 (静态)
  使TT拓展配件上点阵LED灯显示单一文字
  该图案可透过点击积木中的文字输入框，开启文字接口来输入。
  文字可以输入英文字母、数字、ASCII码及特殊单字”heart”，heart会显示一个心形图案。若是文字无法辨识，则会显示”?”。

## Slide 38: 单一文字的编辑接口介绍
点击此处则会打开装置的输入行，可供输入ASCII、英文、数字及heart
确认并离开
更换文字颜色
文字预览区
无法编辑

## Slide 39: TT拓展配件 点阵LED灯的控制 动态文字显示
显示文字 (动态)
  使TT拓展配件上点阵LED灯显示一串文字，并且可以如走马灯的动态做四个方向的移动。
  该图案可透过点击积木中的文字输入框，开启文字接口来输入。
  文字可以输入一串英文字母、数字、标点符号。
  移动的速度范围为 0.1~2.5Hz

## Slide 40: 动态文字显示的编辑界面介绍
调整动态速度
0.1~2.5Hz
预览动态/停止预览
确认画面并离开
文字符串的移动方向
更换画笔颜色
文字预览区
无法编辑
点击此处则会打开装置的输入行，可供输入英文、数字及标点符号

## Slide 41: TT拓展配件 TOF与Wi-Fi信道
设定Wifi信道
  在Wifi 5G频道上选择较为干净的信道，以降低无人机联机被干扰的可能性。
  可输入以下值来切换信道：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 (此为中国信道设置)
启用TOF模块
  使用此积木，TT扩展配件上的TOF传感器便会激活，每秒探测与前方障物的距离，单位为cm。
停用TOF模块
  使用此积木，TT扩展配件上的TOF传感器便会关闭，不继续传送信息。
TOF距离
  将此积木放置到逻辑积木中，截取当前的TOF数值，可供做判别与进行后续动作。

## Slide 42: TT拓展配件 自定义命令
发动自定义命令
  用户可以输入DIY <文字命令>，以触发在ESP32编写的代码，实现控制飞机和显示自定义效果
发送命令
  用户可以直接用字符串发送命令，包括DJI的SDK指定命令与用户的自定义命令。
收到字符讯息
  可将此积木放到逻辑积木中
  当收到从无人机发送的字符串讯息时，APP与无人机可以进行对应的动作。
收到字符串信息包含
  判别是否收到指定的字符串
收到整数信息
  收到从无人机传来的整数数值信息，这通常前面伴随着一个询问无人机的指令

## Slide 43: 班级系统

## Slide 44: 主页说明
班级名称：显示本班名称，同时点击此处可以切换班级
老师与学生名单：中间可以看到老师与学生的名牌，老师点学生名牌可以看到其过虚拟关卡的状况，学生点名牌则无反应。
班级云端分享开关：老师可以对班级云端作分享的开关，决定学生是否能上传编程或关卡积木文档。但老师还是可以上传。
班级云端下载开关：老师可以对班级云端作下载的开关，决定学生是否能下载编程或关卡积木文檔。但老师还是可以下载。
分享文檔：分享自己的文檔
下载文档：下载他人的文檔

## Slide 45: 班级云端分享开关
老师可以决定云端分享开启与否，若是开启，则学生可以上传文档。此功能配合下载关闭，可以用在交作业或考试。

## Slide 46: 班级云端下载开关
老师可以决定云端下载开启与否，若是开启，则学生可以下载文档。比如用在下载老师范例文件。
此功能配合分享开启，可以用在学生之间交流文档。

## Slide 47: 分享文檔
可以叫出自己文档列表，然后选择要分享的文档，上传到班级云端上。

## Slide 48: 下载文档
可以叫出班级云端的文檔列表，然后选择要下载的文檔，下载到自己的装置上。

## Slide 49: 虚拟关卡过关纪录
点击学生或老师的名牌，可以看的到最近20笔该人虚拟关卡过关的状况。
此功能只有老师才能使用。

## Slide 50: 主页说明
页面左方是功能积木，上方为功能列，按钮依序为：设置、摆设、读檔、存档、紧急降落、执行。右下方面积最大的区块则是多机指令编辑区，每一行代表一个无人机的指令列。
功能列的说明依序为：
设置：在进行多机编队实作时，进行AP的设置与多个无人机连接的功能接口。
摆设：供用户在对该编辑文件的设定时，无人机与mission pad的配置批注。此功能仅供驻解，不会也不能影响实际多机的飞行。
读檔：读取既有的多机编队积木编辑檔
存档：存入既有的多机编队积木编辑檔
紧急降落：紧急让所有无人机降落。注意：此功能仅限于移动装置还有与无人机存在联机时才有作用。
执行：执行无人机编队的积木编辑檔

## Slide 51: 影像辨识功能(进入点、刚开启)

## Slide 52: 影像辨识功能(设定目标、辨识状况)